ООО «Вектор-Бласт» предприятие на территории Уральского федерального округа, производящее дробеструйное оборудование из российского сырья и комплектующих.

На нашем заводе имеется собственный конструкторский отдел, в состав которого включен и отдел инжиниринга электронной аппаратуры. Таким образом, мы имеем возможность самостоятельно разрабатывать конструкторскую документацию, и изготавливать  как привычные дробеметные камеры, так и нестандартное дробеструйное оборудование по техническому заданию заказчика.

Продукция, производимая ООО «Вектор-Бласт»:

ДРОБЕМЕТНАЯ  УСТАНОВКА для очистки элементов ВСП  ДТУ-200

Общие сведения:

Дробеметная установка барабанного типа предназначена для очистки металлических изделий от грязи, окалины, ржавчины и других поверхностных загрязнений. Оборудование производит обстрел поверхности, помещенной в дробеметную камеру заготовки мощными ударами дроби, и таким образом очищает ее от загрязнений и ржавчины, чем придает поверхности относительно грубый равномерный распределенный металлический блеск.

Результат использования дробеметной очистки:

- улучшение вида металлоизделий и сортового проката (придает товарный вид),

- увеличивает качество последующей покраски и повышает функцию защиты от коррозии.

Основные технические характеристики:

| 1. Требования к обрабатываемым деталям (изделиям). |  |
| --- | --- |
| Обрабатываемые материалы | Сталь холоднокатаная, горячекатаная, литье |
| 1.1. Параметры: |  |
| Длина, мм | 900 |
| Вес одной заготовки, не более, кг. | 20 |
| Общий вес заготовок, не более, кг. | 200 |
| Тип смены обрабатываемой детали | Загрузка вручную, выгрузка автоматическая |
| Общий вес установки, тонны | 1,5 |
| 2. Характеристики основных узлов и агрегатов. |  |
| 2.1. Дробеметная установка. |  |
| Потребляемый воздух: м3/ч | 16 |
| Давление сжатого воздуха: Бар не более | 6 |
| Уровень шума Дб не более | 85 |
| 2.2. Турбины. |  |
| Количество турбин: шт. | 1 |
| Количество лопаток в турбине шт не менее | 8 |
| Мощность турбины | 1х7,5 кВт |
| 2.3. Система рекуперации и сепарации. |  |
| Накопитель абразивной смеси | Да |
| Ковшовый элеватор | Да |
| Воздушный сепаратор абразивный бункер | Да |
| 2.4.Воздушный фильтр. |  |
| Объём: м3/ч не менее | 2500 |
| Поверхность фильтрации, м2 , не менее | 40 |
| 2.5. Абразив. |  |
| Тип абразива: | Дробь |
| Размер дроби: мм | 0,3 ÷ 1,6 |
| Степень твердости: HRC | 46 ÷ 51 |
| 2.6. Общая информация. |  |
| Организация приямка для установки оборудования | Без приямка |
| Тип управления | Кнопочное |
| 3. Требования к инженерной инфраструктуре для подключения оборудования. |  |
| 3.1. Электропитание. |  |
| Тип электропитания | 380 В 50Гц |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| Номинальная подключаемая мощность, кВт не более | 18 |

Камера дробеметной очистки..

Внутри камеры располагается ленточный конвейер, который обеспечивает непрерывное движение заготовок под ударами дроби. Таким образом, происходит равномерное очищение заготовок.

Дробеметные аппараты (метатели). Дробеметный аппарат предназначен для создания потока абразива с высокой скоростью движения в определенном направлении.

Ковшовый элеватор. Обеспечивает подъем отработанной дроби к сепаратору. Элеватор оснащен устройством для натяжения ленты. Лента элеватора изготовлена из специальной стойкой к истиранию резины с текстильной прокладкой, черпаки изготовлены из материала, стойкого к истиранию. Электропривод обеспечивается через верхнюю головку электродвигателем с редуктором.

Сепаратор дроби (очиститель). Сепаратор (очиститель) дроби служит для очистки дроби от крупных и мелких частиц различных загрязнений. Он размещен на транспортном пути дроби между ковшовым элеватором и бункером сбора дроби.

Бункер сбора дроби. Применяется в качестве предварительного накопителя дроби для дробеметного аппарата. Стальная конструкция изготовлена из листового металла и профилей. В нижней части расположена заслонка для регулировки дозирования подачи дроби.

Электрооборудование. Шкаф с аппаратурой управления находится сбоку установки (может стоять и самостоятельно), степень защиты IP54. Он служит для управления установкой, включая пневматическое оборудование. Содержит все элементы, необходимые для управления и обеспечения надежной эксплуатации установки. На пульте находятся кнопки управления, сигнализация хода работы и дефектов отдельных узлов, амперметры для контроля работы дробеметных аппаратов и аварийный выключатель.

Система пылеудаления. Система пылеудаления состоит из:  фильтра, центробежного вентилятора и воздуховодов. Фильтр предназначен для очистки воздуха от сухих механических примесей и создания эффективного разряжения воздуха в камере. Вентилятор расположен с «чистой» стороны фильтра. Кроме того, в ФВУ предусмотрена автоматическая очистка фильтрующих элементов путем обратного пневматического удара.

Стоимость оборудования:

- В стоимость включен монтаж, наладка, обучение, гарантия  18 месяцев.

- Страна производитель - Россия

- Порядок расчетов:

50% - авансовый платеж в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора.

45% - в течение 5 рабочих дней с момента письменного уведомления об окончании

изготовления.

5% - после завершения пусконаладочных работ.

В случае покупки оборудования в лизинг, авансовый платеж может быть снижен до 30 %.

4. Стоимость на складе в г. Челябинске:

| № | Наименование | Модель | Кол-во, | Общая стоимость с НДС 20%, рублей Россия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | шт. |  |  |
| 1. | ДРОБЕМЕТНАЯ УСТАНОВКА для очистки элементов ВСП ДТУ-200 | ДТУ200-Б | 1 | 1 320 000,00 |  |

5. Срок поставки:

- 30 календарных дней изготовление.

- 5 календарных дней монтаж.